## Slide 1: 电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2012年9月

## Slide 2: 和我联系
Tel： 13971407700
Email：he-hust@163.com
QQ： 108470870

## Slide 3: 教 材
课程名称：电路理论
教材：艾武，李承.电路与磁路（第2版），武汉：华中科技大学出版社，2002.09

## Slide 4: 目 录
第1章 电路的基本概念和定律
第2章 电路中等效的概念及其应用
第3章 线性网络的分析方法
第4章 线性网络定理
第5章 电路的动态分析
第6章 正弦稳态电路分析
第7章 三相电路
第8章 耦合电路
第9章 非正弦周期电流电路的谐波分析
第10章 双口网络
第11章 磁路与变压器

## Slide 5: 参考书目
邱关源.电路(第四版)，高等教育出版社，1999年
李翰荪.简明电路分析基础，高等教育出版社，2002
王蔼.基本电路理论(第三版)，上海科学技术文献出版社，2002
江泽佳.电路原理，高等教育出版社，1985

## Slide 6: 参考书目
张美玉.电路题解400例及学习考研指南，机械工业出版社
赵录怀.电路重点难点及典型题精解，西交交通大学出版社
向国菊.电路典型题解，清华大学出版社

## Slide 7: 绪 言
课程名称: 《电路理论》
电路理论是整个电气工程的重要理论基础之一，它使电气工程与数学和物理很好地结合在一起。
它不同于理论基础课，也不同于专业课，电路理论课是一门既有理论性，又有实践性的课程，是一门技术基础课。

## Slide 8
电路是对信号进行加工、处理的具体结构，组成各种各样的电路的元件有电阻、电容和电感等，若再加上半导体元件，尤其是目前的集成电路，可以组成更为复杂的电路。

## Slide 9
信号在电路中传输时，根据条件的不同存在两中不同的分析研究方法：电磁场理论的方法和电路理论的方法。
电磁场理论是在三维空间中研究各种电磁现象，诸如电荷的分布，电流密度的分布，电磁场的传播以及电磁能的辐射等。
电路理论是研究电路元件的外部功能，不讨论电磁场的具体分布情况，所涉及到的只是各元件的电压、电流及功率等等。

## Slide 10
电路理论近似地认为，热能消耗集中在电阻元件中，磁场能集中在电感元件中，电场能集中在电容元件中，联接元件的导线除了构成电流的通路外无任何其它能量的交换。
电路理论研究电路中的普通规律，根据电路模型探讨各种电路的一般分析计算方法和设计方法，它并不分析具体的电气设备，却都是各种设备中所发生的电磁过程的高度概括和综合。因此，电路理论在现代电子学、无线电通信、无线电技术以及自动控制技术中占有重要地位。

## Slide 11
电路理论包括电路分析及电路综合。
电路可分为强电类和弱电类。
电路分析：给定电路结构及有关参数，计算电路 各部分的电压及电流，研究电路的激励与响应之间 的关系，分析电路的特性等等。
电路综合：根据要求给定电路特性，设计电路的形式并计算电路元件的参数，从而确定电路的结构。
强电类：电能的产生、传输、分配和使用
弱电类：电信号的产生、传输、放大和使用

## Slide 12: 第一章 电路的基本概念 和定律
华中科技大学电气与电子工程学院
2012年9月

## Slide 13
1.1 电路模型
1.2 电路的基本物理量
1.3 理想电源
1.4 电阻元件
1.5 电容元件
1.6 电感元件
1.7 基尔霍夫定律
1.8 受控源
目 录

## Slide 14: 1.1 电路模型
电路的作用
（1）电能的传输和转换
（2）信号的传递和处理
电路的组成
（1）电源
（2）负载
（3）中间环节

## Slide 15
中间环节
负载
发电机
升压
变压
器
降压
变压
器
电灯
电动机
电炉
电力系统电路示意图
输电线
放
大
器
话筒
扬声器
扩音机电路示意图
信号源
（电源）

## Slide 16: 1.1 电路模型
目的：通过对电路模型的分析计算来预测实际电路的特性, 从而改进实际电路的电气特性和设计出新的电路。
任务：掌握电路的基本理论和电路分析的方法。

## Slide 17: 1.1 电路模型
电路模型是实际电路抽象而成，它近似地反映实际电路的电气特性。
电路模型由一些理想电路元件用理想导线连结而成。用不同特性的电路元件按照不同的方式连结就构成不同特性的电路。

## Slide 18: 1.1 电路模型
电路元件的理想化
在一定条件下突出元件主要的电磁性质，忽略其次要因素，把它近似地看作理想电路元件。
为什么电路元件要理想化?
便于对实际电路进行分析和用数学描述，将实际元件理想化（或称模型化）。

## Slide 19
图1－1 手电筒的电路模型
U
I
开关
E
＋
－
R
0
R
干电池
电珠

## Slide 20: 1.1 电路模型
电路模型近似地描述实际电路的电气特性。
根据实际电路的不同工作条件以及对模型精确度的不同要求，应当用不同的电路模型模拟同一实际电路。现在以线圈为例加以说明。

## Slide 21: 1.1 电路模型
图1－3 线圈的几种电路模型
(a)线圈的图形符号
(b)线圈通过低频交流的模型
(c)线圈通过高频交流的模型
(a)
(b)
(c)
R
L
R
L
C
L

## Slide 22: 1.2 电路的基本物理量
电路的特性是由电流、电压和电功率等物理量来描述的。电路分析的基本任务是计算电路中的电流、 电压和电功率。
一、电流和电流的参考方向
带电粒子(电子、离子)定向移动形成电流。电子和负离子带负电荷，正离子带正电荷。电荷用符号q或Q表示，它的SI单位为库[仑]( C )。

## Slide 23: 1.2 电路的基本物理量
单位时间内通过导体横截面的电荷定义为电流，用符号i 或I 表示，其数学表达式为
电流的SI单位是安[培](A)。

## Slide 24: 与电流有关的几个名词
①恒定电流:
量值和方向均不随时间变化的电流，称为恒定电流，简称为直流(dc或DC)，一般用符号I表示。
②时变电流:
量值和方向随时间变化的电流，称为时变电流，一般用符号i表示。时变电流在某一时刻t的值i (t) ，称为瞬时值。
③交流电流:
量值和方向作周期性变化且平均值为零的时变电流，称为交流电流，简称为交流(ac或AC)。

## Slide 25: 电流及其参考方向
习惯上把正电荷移动的方向规定为电流方向(实际方向)。在分析电路时，往往不能事先确定电流的实际方向，而且时变电流的实际方向又随时间不断变动，不能够在电路图上标出适合于任何时刻的电流实际方向。为了电路分析和计算的需要，我们任意规定一个电流参考方向，用箭头标在电路图上。若电流实际方向与参考方向相同，电流取正值；若电流实际方向与参考方向相反，电流取负值。根据电流的参考方向以及电流量值的正负，就能确定电流的实际方向。

## Slide 26: 电流及其参考方向
电路中任一电流有两种可能的参考方向，当对同一电流规定相反的参考方向时，相应的电流表达式相差一个负号，即
今后，在分析电路时，必须事先规定电流变量的参考方向。所计算出的电流i(t)>0，表明该时刻电流的实际方向与参考方向相同；若电流i(t)<0，则表明该时刻电流的实际方向与参考方向相反。

## Slide 27
例如在图示的二端元件中，每秒钟有2C正电荷由a点移动到b点。
当规定电流参考方向由a点指向b点时，该电流i=2A,如图(a)所示；若规定电流参考方向由b点指向a点时,则电流i=-2A，如图(b)所示。若采用双下标表示电流参考方向，则写为iab=2A或iba=-2A。
2C/s
i=iba=-2A
a
b
(b)
2C/s
i=iab=2A
a
b
(a)

## Slide 28
其中dq为由a点移动到b点的电荷量，单位为[仑](C)，dW为电荷移动过程中所获得或失去的能量其单位为焦[耳](J)，电压的单位为伏[特](V)。
二、电压及其参考方向
1. 电荷在电路中移动，就会有能量的交换发生。单位正电荷由电路中a点移动到b点所获得或失去的能量称为ab两点的电压，即:

## Slide 29
2. 将电路中任一点作为参考点，把a点到参考点的电压称为a点的电位，用符号va或Va表示。在集总参数电路中，元件端钮间的电压与路径无关，而仅与起点与终点的位置有关。电路中a点到b点的电压，就是a 点电位与b点电位之差，即:

## Slide 30
量值和方向均不随时间变化的电压，称为恒定电压或直流电压，一般用符号U表示。量值和方向随时间变化的电压，称为时变电压，一般用符号u表示。

## Slide 31
习惯上认为电压的实际方向是从高电位指向低电位。将高电位称为正极，低电位称为负极。与电流类似，电路中各电压的实际方向或极性往往不能事先确定，在分析电路时，必须规定电压的参考方向或参考极性，用“ + ”号和“ - ”号分别标注在电路图的a点和b点附近。若计算出的电压 uab(t)>0，表明该时刻a点的电位比b点电位高；若电压 uab(t)<0，表明该时刻a点的电位比b点电位低。
3.电压参考方向或参考极性

## Slide 32
① 对于二端元件而言，电压的参考极性和电流参考方向的选择有四种可能的方式，如图1－6所示。

## Slide 33
②为了电路分析和计算的方便，常采用电压电流的关联参考方向，也就是说，当电压的参考极性已经规定时，电流参考方向从“ + ”指向“ - ” ，当电流参考方向已经规定时，电压参考极性的“+”号标在电流参考方向的进入端， “-”号标在电流参考方向的流出端。

## Slide 34
问题 在复杂电路中难于判断元件中物理量的
实际方向，如何解决？
(1) 在解题前任选某一个方向为参考方向（或称正
方向）；
(3) 根据计算结果确定实际方向：
若计算结果为正，则实际方向与参考方向一致；
若计算结果为负，则实际方向与参考方向相反。
(2) 根据电路的定律、定理，列出物理量间相互关
系的代数表达式；
解决方法

## Slide 35
下面讨论图示二端元件
和二端网络的功率。
三、电功率
当电压电流采用关联参考方向时，二端元件或二端网络吸收的功率为

## Slide 36
与电压电流是代数量一样，功率也是一个代数量。当p(t)>0时，表明该时刻二端元件实际吸收（消耗）功率；当p(t)<0时，表明该时刻二端元件实际发出（产生）功率。
功率的SI单位是瓦[特](W)。

## Slide 37
由于能量必须守恒，对于一个完整的电路来说，在任一时刻，所有元件吸收功率的总和必须为零。若电路由b个二端元件组成，且全部采用关联参考方向，则:

## Slide 39
在实际应用中感到这些 SI 单位太大或太小时，可以加上表1-4中的国际单位制的词头，构成SI的十进倍数或分数单位。
例如

## Slide 40
在下图示电路中，已知U1=1V, U2=-6V, U3=-4V，U4=5V， U5=-10V, I1=1A， I2=-3A , I3=4A， I4=-1A， I5=-3A。
试求：(1) 各二端元件吸收的功率； (2) 整个电路吸收的功率。
例题1.1

## Slide 41
整个电路吸收的功率为
解：各二端元件吸收
的功率为

## Slide 42
电位：电路中为分析的方便，常在电路中选某一点为参考点，把任一点到参考点的电压称为该点的电位。
参考点的电位一般选为零，所以，参考点也称为零电位点。
a
b
c
d
设c点为电位参考点，则 Uc=0
电位单位与电压相同，也是V(伏)。Ua=Uac， Ub=Ubc， Ud=Udc
四、电位

## Slide 43
（1）电路中某一点的电位等于该点与参考点（电位为零）之间的电压
（2）参考点选得不同，电路中各点的电位值随着改变，但是任意两点间的电位差是不变的。
各点电位的高低是相对的，而两点间电位的差值是绝对的。
注
四、电位

## Slide 44
解
C
B
A
-9V
+6V
I
R
1
100
R
2
50
K
W
K
W
I＝（VA－VC）／（R1＋R2）
＝[6－（－9）]／[（100＋50） ×103]
＝0.1mA
UAB＝VA－VB＝R2I
VB＝VA－R2I
＝6－（50 ×103) ×(0.1 ×10-3)
＝＋1V
计算下图电路中B点的电位。
例题1.2

## Slide 45
解
E
1
E
2
+
+
-
-
R
1
R
2
R
3
I
1
I
2
I
3
A
I1＝I2＝E1／（R1＋R2）
＝6／（4＋2）
＝1A
I3＝0
VA ＝R3I3－E2＋R2I2
＝0－4＋2 ×1
＝ －2V
或 VA＝R3I3－E2－R1I1＋E1
＝0－4－4 ×1＋6＝－2V
如图已知：E1＝6V E2＝4V R1＝4  R2＝R3
＝2  。求A点电位VA。
例题1.3

## Slide 46: 1.3 理想电源
一、理想电压源
1. 特点：
(a) 电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；
(b) 通过它的电流可能为任意值，由电源本身和外电路共同决定.
直流：uS为常数
交流： uS是确定的时间函数，如 uS=Umsint
电路符号
uS
_
+

## Slide 47
2. 伏安特性
(1) 若uS = US ，即直流电源，则其伏安特性为平行于电流轴的直线，反映输出电压与 电源中的电流大小和方向无关。
(2) 若uS为随时间t变化的电源，即us=us(t)，则其变化规律由其本身决定，与外电路无关。电压为零的电压源，伏安曲线与 i 轴重合，相当于短路线。
uS
+
_
i
u
+
_
US
u
i
O

## Slide 48
3. 理想电压源的开路与短路
uS
+
_
i
u
+
_
R
实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。
(1) 开路：R，i=0，u=uS。
(2) 短路：R=0，i  ，理想电源出现病态，因此理想电压源不允许短路。

## Slide 49
二、理想电流源
1. 特点：
电源电流由电源本身决定，与外电路无关；
直流电流源：iS为常数
交流电流源： iS是确定的时间函数，如 iS=Imsint
(b) 电源两端电压可能为任意值，由电流源
和外电路共同决定。
电路符号
iS
+
_
u

## Slide 50
2. 伏安特性
(1) 若iS= IS ，即直流电流源，则其伏安特性为平行于电压轴的直线，反映输出电流与端电压无关。
(2) 若iS为随时间变化的电流源，则is(t)的变化规律由其本身决定，与外电路无关。电流为零的电流源，伏安曲线与 u 轴重合,相当于开路元件。
IS
u
i
O
iS
i
u
+
_

## Slide 51
3. 理想电流源的短路与开路
(2) 开路：R，i= iS ，u 。若强迫断开电流源回路，电路模型为病态，理想电流源不允许开路。
(1) 短路：R=0， i= iS ，u=0 ，电流源被短路。
R
iS
i
u
+
_

## Slide 52: 1.4 电阻元件 (resistor)
一、线性电阻元件
任何时刻端电压与其电流成正比的电阻元件。
1. 符号
(1) u,i关联参考取向时
R
R
i
u
+
2. 欧姆定律 (Ohm’s Law)

## Slide 53
伏安关系(VAR)
（Volt Ampere Relation)
R  tg 
 线性电阻R是一个与电压和电流无关的常数。
令 G  1/R G称为电导
u  R i R 称为电阻
则 欧姆定律表示为 i G u
电阻的单位： (欧) (Ohm，欧姆)
电导的单位： S (西) (Siemens，西门子)

u
i
O
伏安关系曲线:

## Slide 54
(2) u, i非关联取向时
则欧姆定律写为
u  –Ri 或 i  –Gu
 公式必须和参考方向配套使用！
R
i
u
+

## Slide 55
3. 功率和能量
上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。
R
i
u
+
R
i
u
+
p吸  –ui –(–Ri)i i2 R
 –u(–u/ R)  u2/ R
p吸  ui i2R u2 / R
功率：

## Slide 56
二、非线性电阻元件
u
0
i
u
0
i
(a)线性电阻
(b)非线性电阻(如：二极管)

## Slide 57: 1.5 电容元件
一、电容元件(capacitor)
电路符号
C
+ + + +
– – – –
+q
–q
电容器
按介质材料分为：
云母电容、瓷介电容、纸介电容、有机薄膜电容、电解电容

## Slide 58
电容的伏安关系
C 称为电容器的电容
单位：F (法) (Farad，法拉)
F= C/V
常用F，nF，pF等表示。
C
ic
uc
+
–
+q
电容积累的电荷量：
q=Cuc
–q

## Slide 59
线性电容的VAR
(设uc， ic 取关联参考方向)
C
ic
uc
+
–
+
–
即：

## Slide 60
说明：
(1) ic的大小取决与 uc 的变化率，与 uc 的大小无关；(微分形式)
(3) 若uc，ic非关联取向，则 ic= –Cduc/dt 。
(2) 电容元件是动态元件
特例：如右图
C
uc
+
–
E
uc=E (直流）
ic=0
电容元件具有隔直流通交流的特点。
直流电路中电容相当于开路。
ic=0

## Slide 61
电容充放电形成电流：
(1) uc>0，duc/dt>0，
则ic>0，q ，正向充电 (电流流向正极板)；
(2) uc>0，duc/dt<0，则ic<0，q ，正向放电
(电流由正极板流出)；
(3) uc<0，duc/dt<0，则ic<0，q，反向充电
(电流流向负极板)；
(4) uc<0，duc/dt>0，则ic>0，q ，反向放电
(电流由负极板流出)；
C
ic
uc
+
–
+
–

## Slide 62
微分形式VAR
积分形式VAR
其中：
称为电容电压的初始值

## Slide 63
例：如图(a)电路，uc(0)= -1V，C=0.5F，is(t)波形如图(b)，t=0时电流源开始对电容充电，求电容电压uc(t) ～t 波形。
ic
0.5F
uc(t)
+
-
is(t)
(a)
is(t)(A)
t(s)
0
0.5
-1
1
2
3
(b)
uc(t)(V)
t(s)
1
2
3
-1
-2
(c)
(4) t>3s时：uc(t)= -2V
例题1.4

## Slide 64
电容的储能
故电容是非耗能元件，它本身不消耗能量，起存储、转化电场能的作用。
〉0，表吸收功率，转化为电场能储存
〈0，表释放所存储的电场能
电容储能：
即：

## Slide 65
从t0到 t 电容储能的变化量：
可见电容储能只与该时刻电压有关，而与ic 无关。
故电容电压uc(t)————表征电容储能状态的物理量，称为电容的状态变量。

## Slide 66: 1.6 电感元件
–
uL
+
iL
N匝
当iL变化时，相应变化，由焦耳——楞次定律，必产生感生电压uL，试图抑制的变化。
电路符号
L
iL
uL
+
–

## Slide 67
对于线性电感，设uL, i L取关联参考方向
L
iL
uL
+
–
或
自感电压：
注：(1) uL的大小取决与 i L的变化率，与 i L的大小无关。(2) 电感元件是动态元件。当 i L为常数(直流)时，diL/dt =0  uL=0。电感在直流电路中相当于短路线。
(3)uL，iL为非关联方向时。
VAR

## Slide 68
2. 电感元件是一种记忆元件。

## Slide 69
其中：
称为电感的初始电流
L
iL
uL
+
–
iL(0)
L
iL
uL
+
–
(b)相应的等效电路
(a)具有初始电流的电感

## Slide 70
3. 电感的储能
功率：
>0, 表吸收功率, 转化为磁场能储存起来。
<0, 表产生功率, 即释放所储存的磁场能。

## Slide 71
注：电感是非耗能元件，它本身不消耗能量，而是起存储转换磁场能的作用。电感的储能只与其电流iL有关，与其电压无关。故电感电流iL(t)是表征电感储能状态的物理量，称为电感的状态变量。
从t0 到t 电感储能的变化量：
某时刻t 电感的储能：

## Slide 72
电容元件与电感元件的比较：
电容 C
电感 L
变量
电流 i
磁链 
关系式
电压 u
电荷 q

## Slide 73
结论：
(1) 元件方程是同一类型；
(2) 若把 u-i，q- ，C-L， i-u互换,可由电容元件的方程得到电感元件的方程；
(3) C 和 L称为对偶元件,  、q等称为对偶物理量。
* 显然，R、G也是一对对偶元素:
I=U/R  U=I/G
U=RI  I=GU

## Slide 74: 1.7 基尔霍夫定律
用来描述电路中各部分电压或各部分电流的关系,包括基尔霍夫电流和基尔霍夫电压两个定律。
结点：三条或三条以上支路相联接点
支路：电路中每一个分支
回路：电路中一条或多条支路所组成的闭合电路
网孔：电路内部不包含任何分支支路的回路

## Slide 75
支路：ab、ad、… ...
（共6条）
回路：abda、 bcdb、… ... （共7 个）
结点：a、 b、… ...
(共4个）
I3
E4
E3
_
+
R3
R6
+
R4
R5
R1
R2
a
b
c
d
I1
I2
I5
I6
I4
-
网孔：1、 2、… ...
(共3个）
3
2
1

## Slide 76
一、基尔霍夫电流定律KCL
E1
I1
E2
U2
I2
I3
R2
R1
R3
a
b
c
d
如图 I1＋I2＝I3
或 I1＋I2－I3＝0
即 I＝0
在任一瞬时，流向某一结点的电流之和应该等于流出
该结点的电流之和。即在任一瞬时，一个结点上电流
的代数和恒等于零。

## Slide 77
KCL的也适用于广义节点，即适合于一个闭合面。右图所示电路，根据KCL设流入节点的电流为负，则：
i1 + i2 + i3=0

## Slide 78
解
I1
I2
I3
I4
由基尔霍夫电流定律可列出
I1－I2＋I3－I4＝0
2－（－3）＋（－2）－I4＝0
可得
I4＝3A
已知：如图所示，I1＝2A，I2＝－3A，I3＝－2A，
试求I4。
例题1.5

## Slide 79
二、基尔霍夫电压定律KVL
从回路中任意一点出发，沿顺时针方向或逆时针方向
循行一周，则在这个方向上的电位升之和等于电位降
之和. 或电压的代数和为 0。
E
1
I
1
E
2
U
2
I
2
R
2
R
1
a
c
d
U
1
+
+
-
-
U
3
U
4
U1＋U4＝U2＋U3
U1－U2－U3＋U4＝0
即 U＝0
b

## Slide 80
上式可改写为 E1－E2－R1I1＋R2I2＝0
或 E1－E2＝R1I1－ R2I2
即 E＝ （RI）
在电阻电路中，在任一回路循行方向上，回路
中电动势的代数和等于电阻上电压降的代数和
在这里电动势的参考方向与所选回路循行方向相反者，取正号，一致者则取负号。
电压与回路循行方向一致者，取正号，反之则取负号。
注

## Slide 81
基尔霍夫电压定律的推广：可应用于回路的部分电路
+
+
+
-
A
B
C
-
-
U
AB
U
A
U
B
E
R
+
-
+
-
U
I
U＝UA－UB－UAB
或 UAB＝UA－UB
E－U－RI＝0
或 U＝E－RI
注
列方程时，要先在电路图上标出电流、电压或
电动势的参考方向。

## Slide 82
+
+
+
+
-
-
-
-
A
C
B
D
+
-
U
AB
U
BC
U
CD
U
DA
U
CA
解
由基尔霍夫电压定律可得
（1）UAB＋UBC＋UCD＋UDA=0
即 UCD＝2V
（2）UAB＋UBC＋UCA＝0
即 UCA＝－1V
已知：下图为一闭合电路，各支路的元件是任意
的，但知UAB＝5V，UBC＝－4V，UDA＝－3V
试求：（1）UCD（2）UCA。
例题1.6

## Slide 83
U
s
I
B
R
B
I
2
E
B
U
BE
+
-
-
解
应用基尔霍夫电压定律列出
EB－RBI2－UBE＝0
得 I2＝0.315mA
EB－RBI2－R1I1＋US＝0
得 I1＝0.57mA
应用基尔霍夫电流定律列出 I2－I1－IB＝0
得 IB＝－0.255mA
如图：RB＝20K ， R1＝10K ，EB＝6V
US＝6V，UBE＝－0.3V
试求电流IB ，I2及I1。
例题1.7
I1

## Slide 84
已知R1 = R2 =1Ω，R3 = 7Ω，R4=2Ω，
E1=10V，E2 = 8V，E3 = 9V。求电流I1
及A点电位VA。
例题1.8

## Slide 85
【解】 由基尔霍夫电压定律有
E3 − E1 =I1R1
则 I1 =( E3 − E1 )/R1 =( 9 − 10)/1 = −1A
又因为 E3 − E2 =I2R2
I2 =( E3 − E2 )/R2 =( 9 − 8)/1 = 1A
U4 = R4E3/(R3 + R4 ) =2* 9 /(7+2) = 2V
VA=U4 − I2R2=2 − 1=1V

## Slide 86: 1.8 受控源(controlled source)
1.定义：电压源电压或电流源电流不是给定的时间函数，而是受电路中某个支路的电压(或电流)的控制。
电路符号
+
–
受控电压源
受控电流源

## Slide 87
2. 分类：根据控制量和被控制量是电压u或电流i ，受控源可分为四种类型：当被控制量是电压时，用受控电压源表示；当被控制量是电流时，用受控电流源表示。

## Slide 88
(a) 电流控制的电流源 ( Current Controlled Current Source )
 : 转移电流比，无量纲
r : 转移电阻 ，电阻量纲
{
u1=0
i2=b i1
{
u1=0
u2=ri1
CCCS
º
º
i2=b i1
+
_
u2
i2
º
º
+
_
u1
i1
º
º
º
º
+
_
u1
i1
u2=ri1
+
_
u2
i2
CCVS
+
_
(b) 电流控制的电压源 ( Current Controlled Voltage Source )

## Slide 89
g: 转移电导 ，电导量纲
 :转移电压比，无量纲
{
i1=0
i2=gu1
{
i1=0
u2= u1
VCCS
º
º
i2=gu1
+
_
u2
i2
º
º
+
_
u1
i1
(c) 电压控制的电流源 ( Voltage Controlled Current Source )
º
º
º
+
_
u1
i1
u2= u1
+
_
u2
i2
VCVS
+
_
(d) 电压控制的电压源 ( Voltage Controlled Voltage Source )

## Slide 90
3. 受控源的功率
受控源是四端元件，有两个端口(Port)
其吸收功率p=p1+p2
=u1i1+u2i2
=0+ u2i2 (因u1 或i1=0）
= u2i2
º
º
º
+
_
u1
i1
u2= u1
+
_
u2
i2
VCVS
+
_
线性受控源: 、r、g 或  为常数
非线性受控源： 、r、g 或  不为常数

## Slide 91
解:
b
c
e
+
-
Ube
ib
Rl
ic
rbe
+
-
U0
例题1.9

## Slide 92
+
U1
3A
+
-
u
4
-
+
-
2u
解：
u=4×3=12V
u1=2u-u=u=12V
电流源吸收功率P1=U1×3=12×3=36W(关联）
受控源吸收功率P2= -2u×3 (非关联）
= -2×12×3= -72W<0（实为产生）
电阻吸收功率PR=u×3 = 36 (关联)
如图电路，求各元件的功率。
注： 功率平衡：P1+P2+ P3=0
例题1.10

## Slide 93
4. 受控源与独立源的比较
(1) 独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)直接由控制量决定。
(2) 独立源作为电路中“激励”，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的关系，在电路中不能作为“激励”。当控制量为零时，受控源被控制量也为零。

## Slide 94: 作业
P23，1－3题
P23，1－4题

## Slide 95
结 束
第 1 章