## Slide 1
电路理论
华中科技大学电气与电子工程学院
何仁平
2015年9月

## Slide 2
第三章 线性网络的分析方法

## Slide 3
目 录
3.1 支路电流法和支路电压法
3.2 网孔分析法
3.3 节点分析法
3.4 网络拓扑的概念
3.5 割集分析法
3.6 电路的计算机辅助分析法

## Slide 4
第三章 线性网络的分析方法
掌握支路电流法 和支路电压法
重点掌握网孔（电流）分析法
重点掌握节点（电压）分析法
了解网络拓扑的基本概念

## Slide 5
目的：找出一般(对任何线性电路均适用)的求解线性网络的
系统方法(易于计算机编程序求解) 。
对象：含独立源、受控源的电阻网络的直流稳态解。
应用：主要用于复杂的线性电路的求解。
复杂电路的分析法就是根据KCL、KVL及元件电压和电流关系列方程、解方程。根据列方程时所选变量的不同可分为支路法、网孔分析法和节点分析法。
电路性质
元件特性(约束)
(对电阻电路，即欧姆定律)
结构—KCL，KVL
相互独立
基础：
特点：不改变电路的结构，直接根据已知电路列写方程。

## Slide 6
对于简单电路，通过串、并联关系即可求解。如：
E
+
-
2R
E
+
-
R
2R
R
R
2R
2R
2R

## Slide 7
对于复杂电路（如下图）仅通过串、并联无法求解，必须经过一定的解题方法，才能算出结果。
如：
E4
-
I4
+
_
E3
+
R3
R6
R4
R5
R1
R2
I2
I5
I6
I1
I3

## Slide 8
3.1 支路电流法 (branch current method )
未知数：各支路电流。
解题思路：根据KCL、KVL定律，列节点电流和回路电压方程，然后联立求解。

## Slide 9
解题步骤：
1. 对每一支路假设一未
知电流（I1--I6）
4. 解联立方程组
对每个节点有
2. 列电流方程
对每个回路有
3. 列电压方程
例1
节点数 N=4
支路数 B=6
E4
E3
-
+
R3
R6
R4
R5
R1
R2
+
_
I5
I2
I6
I1
I4
I3

## Slide 10
节点a：
列电流方程
节点c：
节点b：
节点d：
（取其中三个方程）
节点数 N=4
支路数 B=6
E4
E3
-
+
R3
R6
R4
R5
R1
R2
I2
I5
I6
I1
I4
I3
+
_
b
a
c
d

## Slide 11
列电压方程
电压、电流方程联立求得：
b
a
c
d
E4
E3
-
+
R3
R6
R4
R5
R1
R2
I2
I5
I6
I1
I4
I3
+
_

## Slide 12
是否能少列
一个方程?
N=4 B=6
例2
电流方程
支路电流未知数少一个：I3已知
支路中含有理想电流源的情况
d
E
+
_
b
c
I1
I2
I4
I5
I6
R5
R4
R2
R1
Ux
I3s
I3
a

## Slide 13
N=4 B=6
电压方程：
结果：5个电流未知数 + 一个电压未知数 = 6个未知数
由6个方程求解。
d
E
+
_
b
c
I1
I2
I4
I5
I6
R5
R4
R2
R1
Ux
a
I3s

## Slide 14
支路电流法小结
解题步骤
结论与引申
1
对每一支路假设
一未知电流
4
解联立方程组
2
对每个节点有
列电流方程：
对每个回路有
3
列电压方程：
I1
I2
I3
1. 电流正方向可任意假设。
#1
#2
#3
根据未知数的正负决定电流的实际方向。
2. 原则上，有B个支路就设B个未知数。
（理想电流源支路除外）
若电路有N个节点，
(N-1)
则可以列出 节点方程。
2. 独立回路的选择：
1. 未知数=B，
已有(N-1)个节点方程，
需补足 B -（N -1）个方程。
一般按网孔选择

## Slide 15
支路电流法的优缺点
优点：支路电流法是电路分析中最基本的方法之一。只要根据KCL、KVL定律、欧 姆定律列方程，就能得出结果。
缺点：电路中支路数多时，所需方程的个数较多，求解不方便。
支路数 B=4
须列4个方程式
a
b

## Slide 16
例1.
节点a：–I1–I2+I3=0
(1) n–1=1个KCL方程：
I1
I3
US1
US2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
I2
US1=130V, US2=117V, R1=1, R2=0.6, R3=24.
求各支路电流及电压源各自发出的功率。
解
(2) b–( n–1)=2个KVL方程：
R2I2+R3I3= US2
U=US
R1I1–R2I2=US1–US2
0.6I2+24I3= 117
I1–0.6I2=130–117=13
1
2

## Slide 17
(3) 联立求解
–I1–I2+I3=0
0.6I2+24I3= 117
I1–0.6I2=130–117=13
I1=10 A
I3= 5 A
I2= –5 A
(4) 功率分析
PU S1=-US1I1=-13010=-1300 W
PU S2=-US2I2=-117(–5)=585 W
验证功率守恒：
PR 1=R1I12=100 W
PR 2=R2I22=15 W
PR 3=R3I32=600 W
P发=715 W
P吸=715 W
P发= P吸
I1
I3
US1
US2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
I2

## Slide 18
例2.
列写如图电路的支路电流方程(含理想电流源支路)。
b=5, n=3
KCL方程：
- i1- i2 + i3 = 0 (1)
- i3+ i4 - i5 = 0 (2)
R1 i1-R2i2 = uS (3)
R2 i2+R3i3 + R4 i4 = 0 (4)
- R4 i4+u = 0 (5)
i5 = iS (6)
KVL方程：
* 理想电流源的处理：由于i5 = iS，所以在选择独立回路时，可不选含此支路的回路。
对此例，可不选回路3，即去掉方程(5)，而只列(1)~(4)及(6)。
i1
i3
uS
iS
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
i5
i4
u
c
R4
解

## Slide 19
3. 2 网孔分析法
基本思想：
为减少未知量(方程)的个数，可以假想每个回路中有一个回路电流。若回路电流已求得，则各支路电流可用回路电流线性组合表示。这样即可求得电路的解。
回路电流是在独立回路中闭合的，对每个相关节点均流进一次，流出一次，所以KCL自动满足。若以回路电流为未知量列方程来求解电路，只需对独立回路列写KVL方程。
i1
i3
uS1
uS2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
b=3，n=2。独立回路为l=b-(n-1)=2。选图示的两个独立回路，回路电流分别为il1、 il2。支路电流i1= il1，i2= il2- il1， i3= il2。
il1
il2

## Slide 20
回路电流法：以回路电流为未知量列写电路方程分析电路的方法。
i1
i3
uS1
uS2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
il1
il2
可见，回路电流法的独立方程数为b-(n-1)。与支路电流法相比，方程数可减少n-1个。
回路1：R1 il1+R2(il1- il2)-uS1+uS2=0
回路2：R2(il2- il1)+ R3 il2 -uS2=0
整理得，
(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2
- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2
电压与回路绕行方向一致时取“+”；否则取“-”。

## Slide 21
i1
i3
uS1
uS2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
il1
il2
(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2
- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2
R11=R1+R2 ——回路1的自电阻。等于回路1中所有电阻之和。
令
R22=R2+R3 —— 回路2的自电阻。等于回路2中所有电阻之和。
自电阻总为正。

## Slide 22
R12= R21= –R2 — 回路1、回路2之间的互电阻。
当两个回路电流流过相关支路方向相同时，互电阻取正号；否则为负号。
ul1= uS1-uS2 — 回路1中所有电压源电压的代数和。
ul2= uS2 — 回路2中所有电压源电压的代数和。
当电压源电压方向与该回路方向一致时，取负号；反之取正号。
i1
i3
uS1
uS2
R1
R2
R3
b
a
+
–
+
–
i2
il1
il2
(R1+ R2) il1-R2il2=uS1-uS2
- R2il1+ (R2 +R3) il2 =uS2

## Slide 23
R11il1+R12il2=uSl1
R21il1+R22il2=uSl2
由此得标准形式的方程：
一般情况，对于具有 l=b-(n-1) 个回路的电路，有
其中
Rkk:自电阻(为正) ，k=1,2,…,l ( ∵绕行方向取参考方向)。
Rjk:互电阻
+ : 流过互阻两个回路电流方向相同
- : 流过互阻两个回路电流方向相反
0 : 无关
R11il1+R12il2+ …+R1l ill=uSl1
…
R21il1+R22il2+ …+R2l ill=uSl2
Rl1il1+Rl2il2+ …+Rll ill=uSll
这样，我们可以按照所归纳的规律，直接列写出任意电路
的回路方程，故又称为观察法。

## Slide 24
回路法的一般步骤：
(1) 选定l=b-(n-1)个独立回路，并确定其绕行方向；
(2) 对l个独立回路，以回路电流为未知量，列写其KVL方程；
(3) 求解上述方程，得到l个回路电流；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用回路电流表示)；
网孔电流法：对平面电路，若以网孔为独立回路，此时回路电流也称为网孔电流，对应的分析方法称为网孔电流法。

## Slide 25
例1.
用回路法求各支路电流。
解：
(1) 设独立回路电流(顺时针)
(2) 列 KVL 方程
(R1+R2)Ia -R2Ib = US1- US2
-R2Ia + (R2+R3)Ib - R3Ic = US2
-R3Ib + (R3+R4)Ic = -US4
对称阵，且
互电阻为负
(3) 求解回路电流方程，得 Ia , Ib , Ic
(4) 求各支路电流： I1=Ia , I2=Ib-Ia , I3=Ic-Ib , I4=-Ic
(5) 校核：
选一新回路。
Ia
Ic
Ib
+
_
US2
+
_
US1
I1
I2
I3
R1
R2
R3
+
_
US4
R4
I4

## Slide 26
① 将看VCVS作独立源建立方程；
② 找出控制量和回路电流关系。
校核:
4Ia-3Ib=2
-12Ia+15Ib-Ic=0
9Ia-10Ib+3Ic=0
③
Ia=1.19A
Ib=0.92A
Ic=-0.51A
1I1+2I3+2I5=2
( UR 降=E升 )
例2.
用回路法求含有受控电压源电路的各支路电流。
+
_
2V

3
U2
+
+
3U2
–
1
2
1
2
I1
I2
I3
I4
I5
Ia
Ib
Ic
解：
将②代入①，得
各支路电流为：
I1= Ia=1.19A, I2= Ia- Ib=0.27A, I3= Ib=0.92A,
I4= Ib- Ic=1.43A, I5= Ic=–0.52A.
解得
* 由于含受控源，方程的系数矩阵一般不对称。
U2=－3（Ia － Ib）
4Ia-3Ib=2
-3Ia+6Ib-Ic=-3U2
-Ib+3Ic=3U2
①

## Slide 27
例3.
列写含有理想电流源支路的电路的回路电流方程。
方法1： 引入电流源电压为变量，增加回路电流和
电流源电流的关系方程。
(R1+R2)I1-R2I2=US1+US2+Ui
-R2I1+(R2+R4+R5)I2-R4I3=-US2
-R4I2+(R3+R4)I3=-Ui
IS=I1-I3
I1
I2
I3
_
+
_
US1
US2
R1
R2
R5
R3
R4
IS
_
+
Ui
+

## Slide 28
方法2：选取独立回路时，使理想电流源支路仅仅
属于一个回路, 该回路电流即 IS 。
I1=IS
-R2I1+(R2+R4+R5)I2+R5I3=-US2
R1I1+R5I2+(R1+R3+R5)I3=US1
I1
I2
_
+
_
US1
US2
R1
R2
R5
R3
R4
IS
_
+
Ui
+
I3

## Slide 29
例 试用网孔分析法求图示网络中通过R的电流iR
解 用视察法可得网孔矩阵方程
解得 iR= I2= - 4880/5104 = - 0.956A

## Slide 30
(1) 对含有并联电阻的电流源，可做电源等效变换：
I
R
IS
º
º
+
_
RIS
I
R
º
º
转换
(2) 对含有受控电流源支路的电路，可先按上述方法列方程，再将控制量用回路电流表示。
说明：

## Slide 31
3. 3 节点电压法 (node voltage method)
回路电流法自动满足 KCL 。能否像回路电流法一样，假定一组变量，使之自动满足 KVL，从而就不必列写KVL方程，减少联立方程的个数？
KVL恰说明了电位的单值性。如果选节点电压为未知量，则KVL自动满足，就无需列写KVL 方程。当以节点电压为未知量列电路方程、求出节点电压后，便可方便地得到各支路电压、电流。
基本思想 (思考)：

## Slide 32
任意选择参考点：其它节点与参考点的电压差即是节点电压(位)，方向为从独立节点指向参考节点。
(uA-uB)+uB-uA=0
KVL自动满足
uA
uB
节点电压法：以节点电压为未知量列写电路方程分析电路的方法。
可见，节点电压法的独立方程数为(n-1)个。与支路电流法相比，方程数可减少b-( n-1）个。
uA-uB

## Slide 33
举例说明：
(2) 列KCL方程：
 iR出= iS入
i1+i2+i3+i4=iS1-iS2+iS3
-i3-i4+i5=-iS3
un1
un2
iS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
2
(1) 选定参考节点，标明其余n-1个独立节点的电压
代入支路特性（将支路电流用节点电压表示）：
1

## Slide 34
整理，得
令 Gk=1/Rk，k=1, 2, 3, 4, 5
上式简记为
G11un1+G12un2 = iSn1
G21un1+G22un2 = iSn2
标准形式的节点电压方程。

## Slide 35
其中
G11=G1+G2+G3+G4—节点1的自电导，等于接在节点1上所有支路的电导之和。
G22=G3+G4+G5 — 节点2的自电导，等于接在节点2上所有支路的电导之和。
G12= G21 =-(G3+G4)—节点1与节点2之间的互电导，等于接在节点1与节点2之间的所有支路的电导之和，并冠以负号。
iSn1=iS1-iS2+iS3—流入节点1的电流源电流的代数和。
iSn2=-iS3 —流入节点2的电流源电流的代数和。
* 自电导总为正，互电导总为负。
* 流入节点取正号，流出取负号。

## Slide 36
由节点电压方程求得各支路电压后，各支路电流可用节点电压表示：
un1
un2
iS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
1
2

## Slide 37
un1
un2
uS1
iS2
iS3
R1
i1
i2
i3
i4
i5
R2
R5
R3
R4
0
1
2
+
-
若电路中含电压源与电阻串联的支路：
uS1
整理，并记Gk=1/Rk，得
(G1+G2+G3+G4)un1-(G3+G4) un2 = G1 uS1 -iS2+iS3
-(G3+G4) un1 + (G3+G4 + G5)un2= -iS3
等效电流源

## Slide 38
一般情况：
G11un1+G12un2+…+G1,n-1un,n-1=iSn1
G21un1+G22un2+…+G2,n-1un,n-1=iSn2
……
Gn-1,1un1+Gn-1,2un2+…+Gn-1,nun,n-1=iSn,n-1
其中
Gii —自电导，等于接在节点i上所有支路的电导之和(包括电压源与电阻串联支路)。总为正。
* 当电路含受控源时，系数矩阵一般不再为对称阵。且有些结论也将不再成立。
iSni — 流入节点i的所有电流源电流的代数和(包括由电压源与电阻串联支路等效的电流源)。
Gij = Gji—互电导，等于接在节点i与节点j之间的所支路的电导之和，并冠以负号。

## Slide 39
节点法的一般步骤：
(1) 选定参考节点，标定n-1个独立节点；
(2) 对n-1个独立节点，以节点电压为未知量，列写其KCL方程；
(3) 求解上述方程，得到n-1个节点电压；
(5) 其它分析。
(4) 求各支路电流(用节点电压表示)；

## Slide 40
例1 试列出右图所示电路的节点方程。
解 图示电路含有受控电源，应用视察法列写节点方程，可先将受控电源当作独立电源处理，然后用节点电压来表示受控电源的控制量。电路方程为
用节点电压表示受控源的控制变量： v2 = vn1-vn2

## Slide 41
用节点法求各支路电流。
* 也可先进行电源变换。
例2.
(1) 列节点电压方程：
UA=21.8V， UB=-21.82V
I1=(120-UA)/20k= 4.91mA
I2= (UA- UB)/10k= 4.36mA
I3=(UB +240)/40k= 5.45mA
I4= UA /40=0.546mA
I5= UB /20=-1.09mA
(0.05+0.025+0.1)UA-0.1UB= 6
-0.1UA+(0.1+0.05+0.025)UB=-6
(2) 解方程，得：
(3) 各支路电流：
20k
10k
40k
20k
40k
+120V
-240V
UA
UB
I4
I2
I1
I3
I5

## Slide 42
例3 应用节点分析法确定右图所示电路中由电源流出的电流。
解 用视察法列出所示电路的节点方程为
由电源流出的电流为
解方程组得
vn1 = 11.30 V
vn2 = -22.32 V

## Slide 43
例4：试用节点电压法求电路中各支路电流。
解：
选节点③为参考节点。
应用节点法列出节点方程：
+
_
I2
I4
I1
1
2
3
1
3
1
8A
10V
2
I3

## Slide 44
试列写下图含理想电压源电路的节点电压方程。
方法1:以电压源电流为变量，增加一个节点电压与电压源间的关系
方法2： 选择合适的参考点
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
Us
2
3
1
(G1+G2)U1-G1U2 =I
-G1U1+(G1 +G3 + G4)U2-G4U3 =0
-G4U2+(G4+G5)U3 = -I
U1-U3 = US
U1= US
-G1U1+(G1+G3+G4)U2- G3U3 =0
G3
G1
G4
G5
G2
+
_
Us
2
3
1
I
例5.
-G2U1-G3U2+(G2+G3+G5)U3=0

## Slide 45
例6：试求电路中电流 i 和电压uab。
_
+
_
a
+
3V
i
_
+
7V
1
3
2
4
9V
b
1
2
4
3
解：
可选节点④为参考节点，则：
只需对节点②列写电压方程

## Slide 46
解：1）选3为参考节点
2）列节点方程
例7: Is1 =9A， Is2=5A， Is3=6A , G1 =1S， G2 =2S , G3=1S
G4=1S，求电流I
IS3
IS1
IS2
G3
G2
G1
I
1
2
3
G4

## Slide 47
整理，得

## Slide 48
3）求电流
IS3
IS1
IS2
G3
G2
G1
I
1
2
3
G4

## Slide 49
支路法、回路法和节点法的比较：
(2) 对于非平面电路，选独立回路不容易，而独立节点较容易。
(3) 回路法、节点法易于编程。目前用计算机分析网络(电网，集成电路设计等)采用节点法较多。
支路法
回路法
节点法
KCL方程
KVL方程
n-1
b-(n-1)
0
0
n-1
方程总数
b-(n-1)
n-1
b-(n-1)
b
(1) 方程数的比较

## Slide 50
*3. 4 网络拓扑的概念
一.图的基本概念
u
S
R
1
R
2
C
L
1
3
4
5
2
抽象
1
3
2
4
5
线图
+
-

## Slide 51
+
us
R1
R2
L1
L2
M
例：
1
3
2
4
5
有向图
u
S
R
1
R
2
C
L
1
3
4
5
2
i2
i4
i5

## Slide 52
1. 图(Graph)
G={支路，节点}
①
②
１
2.子图
路径：从图G的一个节点出发沿着一些支路连续移动到达
另一节点所经过的支路构成路经。

## Slide 53
二.回路、树、割集
1.回路 (Loop)
L是连通图的一个子图，构成一条闭合路径，并满足：
(1)连通(2)每个节点关联支路数恰好为2。
1
2
3
4
5
6
7
8
2
5
3
1
2
7
5
8
9
回路
不是回路
3.连通图
图G的任意两节点间至少有
一条路经时称为连通图，
非连通图至少存在两个分离部分。

## Slide 54
树
树支：属于树的支路
连支：属于G而不属于T的支路
树支数bT=n-1
连支数bl=b-(n-1)
2.树 (Tree)
T是连通图的一个子图满足下列条件：
(1)连通
(2)包含所有节点
(3)不含回路

## Slide 55
基本回路(单连支回路)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
6
基本回路数=连支数=b-(n-1)
3.割集Q (Cut set )
Q是连通图G中支路的集合，具有下述性质：
(1)把Q中全部支路移去，图分成二个分离部分。
(2)任意放回Q 中一条支路，仍构成连通图。

## Slide 56
{2,4,5,6}
1
3
2
{2,3,6}
1
4
5

1
2
3
4
6
5
7
{1,3,5,6}是否割集？
2
4
7
1
3
2
4
5
6

## Slide 57
1
2
5
3
6
4
7
8
{1,2,3,4}
是否割集？
5
7
8
6
找割集方法：作封闭曲面
1
2
3
4
5
6
{1,3,5,6}为割集
{2,3,6}为割集
连支集合不能构成割集
基本割集
(单树支割集)
基本割集数=(n-1)
{2,4,5,6}为割集

## Slide 58
3. 6 电路的计算机辅助分析法
关联矩阵A
用矩阵形式描述节点和支路的关联性质
aij
aij = 1 有向支路 j 背离 i 节点
aij= -1 有向支路 j 指向 i 节点
aij =0 i节点与 j 支路无关
关联矩阵
Aa={aij}n  b
节点数
支路数

## Slide 59
6
4
5
3
2
1
①
②
④
③
Aa=
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
支
节
1 0 0 -1 0 1
-1 -1 0 0 1 0
0 1 1 0 0 -1
0 0 -1 1 -1 0
Aa=
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
支
节
设④为参考节点
-1 -1 0 0 1 0
A=
1
2
3
1 2 3 4 5 6
支
节
1 0 0 -1 0 1
0 1 1 0 0 -1
称A为降阶关联矩阵 (n-1)b ，
表征独立节点与支路的关联性质
1
-1
0
0
0
-1
1
0
0
0
1
-1
-1
0
0
1
0
1
0
-1
1
0
-1
0

## Slide 60
设:
6
4
5
3
2
1
①
②
④
③
-1 -1 0 0 1 0
A=
1
2
3
1 2 3 4 5 6
支
节
1 0 0 -1 0 1
0 1 1 0 0 -1
支路电压
支路电流
节点电压

## Slide 61
矩阵形式的KCL
Ai =
-1 -1 0 0 1 0
1 0 0 -1 0 1
0 1 1 0 0 -1
6
5
4
3
2
1
i
i
i
i
i
i
6
4
5
3
2
1
①
②
④
③
A i = 0

## Slide 62
矩阵形式KVL
6
4
5
3
2
1
①
②
④
③